## Slide 1: 錫膏色彩空間檢測
Joy Teng
20241230
20250106
20250109
20250113
20250120
20250203
20250210
20250224
20250317

## Slide 2: 主程式位置
規格 -> 演算法 -> 一般 -> 色彩空間 -> 色彩檢測

## Slide 3: 12/30 問題定義
UT1_1~140_B
UT1_1~139_B
不同錫膏影像，設定的門檻值可能會不同
目前方法手動設定門檻值(55, 100)，數值設定無特定依據

## Slide 4
Small Dataset (35張錫膏影像)
B燈下錫膏影像
錫膏影像直方圖

## Slide 5
推測可能用做判斷的指標
y座標峰值高度
Pixel分布
35張B燈下的錫膏影像

## Slide 6
整板資料 (12978張錫膏影像)
幾個分析重點:
t-SNE model fine-tune
影像Size作為分群指標
觀察分群規律
紀錄權重&生成文件
流程自動化&功能上線

## Slide 7
參數設置:
困惑度（perplexity）Main!!!
放大係數（exaggeration factor）
學習率（learning rate）
迭代次數（iterations）
t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)
t-隨機鄰近嵌入法
非線性的機器學習降維方法，跟PCA和K-Means各自有適合的應用場景
計算高維度樣本點之間的歐式距離，轉換為相似度機率
在低維度同樣建立一個機率模型，讓高維度映射到低維度
高維度採用高斯分布，低維度採用t分布 (1. 分布廣 2. 適用少樣本)
t-SNE plots for five different perplexity values

## Slide 8
1. t-SNE model fine-tune (perplexity)
Perplexity = 5
Perplexity = 10
Perplexity = 20
Perplexity = 30
Perplexity = 40
Perplexity = 50

## Slide 9
2. 影像Size作為分群指標

## Slide 10
3. 觀察分群規律

## Slide 11: 01/06 觀察分群規律 – RA, RT

## Slide 12
3. RA1 - RA984
共計1600張錫膏影像(20.4mm*16.1mm)
最大Count值是1990, RA90_1_1_B.csv
最小Count值是669, RA940_1_1_B.csv

## Slide 13
3. RT1 - RT99
共計6706張錫膏影像(20.4mm*16.1mm)
最大Count值1834, RT661_1_1_B.csv
最小Count值307, RT1402_1_1_B.csv

## Slide 14
3. RT100 - RT108
共計458張錫膏影像(75.7mm*76.5mm)
最大Count值20555, RT103_1_1_B.csv
最小Count值11608, RT785_1_1_B.csv

## Slide 15
3. RT131 - RT134
共計360張錫膏影像(48.7mm*43.4mm)
最大Count值8860, RT1086_1_1_B.csv
最小Count值4095, RT4005_1_1_B.csv

## Slide 16
3. RT1798 - RT1819
共計1410張錫膏影像(28.1mm*27.5mm)
最大Count值2938, RT3000_1_1_B.csv
最小Count值1172, RT4411_1_2_B.csv

## Slide 17
4. 紀錄權重&生成文件
B: 藍燈下整板錫膏影像
B_csv: 紀錄錫膏像素密度和數量，用於後續門檻值計算
B_histogram: R語言生成的錫膏影像直方圖
Chart: Histogram of Pixel Intensities - RA100_1_1_B.bmp

## Slide 18: 01/09 觀察分群規律 – UT

## Slide 19
3. UT1_9_14_15
共計381張錫膏影像(20.4mm*16.1mm)
最大Count值是538, UT1_1_188_B.csv
最小Count值是196, UT9_1_22_B.csv
UT1
UT9
UT14
UT15

## Slide 20
UT1
UT14
UT15
UT9

## Slide 21
3. UT2_3_7_8_10_11_12_18_19_20
UT8
UT7
UT10
UT3
UT2
UT11
UT12
UT18
UT19
UT20

## Slide 22
3. UT2_3_7_8_10_11_12_18_19_20

## Slide 23
3. UT2_3_7_8_10_11_12_18_19_20
UT8
UT7
UT3
UT10
UT11
UT12
UT2
UT19
UT20
UT18

## Slide 24
3. UT2_3_7_8_10_11_12_18_19_20
UT2
UT3
UT7
UT8

## Slide 25
3. UT2_3_7_8_10_11_12_18_19_20
UT10
UT11
UT12
UT18
UT19
UT20

## Slide 26
3. UT4_5_6_13_16_17 (白線)
UT4
UT5
UT6
UT13
UT16
UT17

## Slide 27
3. UT4_5_6_13_16_17 (白線)
UT13, UT16
UT17
UT4
UT5, UT6

## Slide 28
3. UT4_5_6_13_16_17 (白線)
UT4
UT13
UT16
UT17
UT5
UT6

## Slide 29: 01/13

## Slide 31
Pech-Pacheco, José Luis, et al. "Diatom autofocusing in brightfield microscopy: a comparative study." Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000. Vol. 3. IEEE, 2000.
Laplacian variance

## Slide 32
Piecewise Linear Regression (PLR)
將255個灰階值透過少數特徵點表示
設定動態門檻值可採用第四個點和第五個點之間的距離

## Slide 33: 01/20 Laplacian Variance
UT1_1~127_B.bmp | 40.80752907
UT1_1~139_B.bmp | 46.57544114
UT1_1~140_B.bmp | 41.9719028
UT1_1~153_B.bmp | 40.1794992
UT1_1~154_B.bmp | 42.08576396
UT1_1~96_B.bmp | 39.59588839
UT3_1~53_B.bmp | 136.5496208
UT3_1~68_B.bmp | 149.4205286
UT3_1~69_B.bmp | 115.8616735
UT4_1~27_B.bmp | 124.7749244
UT4_1~28_B.bmp | 118.4955775
UT4_1~30_B.bmp | 119.5499872
UT18_1~174_B.bmp | 59.74505984
UT18_1~175_B.bmp | 61.07117156
UT18_1~189_B.bmp | 60.62867458
UT18_1~190_B.bmp | 58.37905888

## Slide 34: Laplacian Variance
RT1295_1~1_B.bmp | 33.74383
RT2254_1~2_B.bmp | 29.52807
RT2506_1~1_B.bmp | 22.85437
RT2506_1~2_B.bmp | 23.64182
RT2507_1~2_B.bmp | 25.64356
RT2591_1~1_B.bmp | 22.21281
RT378_1~2_B.bmp | 31.02932
RT413_1~2_B.bmp | 28.99006
RT2099_1~1_B.bmp | 51.975
RT2101_1~2_B.bmp | 55.46115
RT2967_1~1_B.bmp | 68.66664
RT3038_1~2_B.bmp | 44.64998
RT3092_1~2_B.bmp | 41.94497
RT3156_1~1_B.bmp | 54.6208
RT3431_1~1_B.bmp | 59.45811
RT3478_1~1_B.bmp | 55.35222
RT3479_1~2_B.bmp | 51.50992
RT4217_1~1_B.bmp | 185.3008676
RT4242_1~2_B.bmp | 222.551169

## Slide 35: K-Means

## Slide 36: 驗證Size無法作為判斷依據
1D K-Means分群表現優於2D K-Means
  1D: Laplacian Variance
  2D: Laplacian Variance & Image Size

## Slide 37: K-Means門檻值(K=5)
K-Means boundaries
K-Means Centroids
Cluster 0: Min Laplacian Variance = 18.70, Max Laplacian Variance = 70.51
Cluster 1: Min Laplacian Variance = 70.52, Max Laplacian Variance = 161.01
Cluster 2: Min Laplacian Variance = 161.06, Max Laplacian Variance = 320.50
Cluster 3: Min Laplacian Variance = 322.27, Max Laplacian Variance = 624.93
Cluster 4: Min Laplacian Variance = 680.45, Max Laplacian Variance = 1034.04
Cluster 0: Centroids = 38.55
Cluster 1: Centroids = 102.47
Cluster 2: Centroids = 219.63
Cluster 3: Centroids = 422.04
Cluster 4: Centroids = 867.58
Chart: 

## Slide 38: K-Means門檻值如何設定?
以12978張的影像資料集為例，約7-8千張影像的 Laplacian Variance 數值在70以下，模糊影像錫膏灰階峰值在75左右
Laplacian Variance 數值在70以上的清晰影像錫膏灰階峰值在90左右，約4-5千張影像
持續進行K-Means分類，計算Cluster 0的最小誤差
Cluster 0 以上為清晰影像，noise 相對較少，門檻值好設定

## Slide 39
2D Tuning 平均值&標準差

## Slide 40: 02/03 直方圖分析
峰谷值(PV)分析
PLR分析_手動設定(線段數量)
PLR分析_動態設定(門檻值)
PLR分析_資訊準則(AIC/BIC)

## Slide 41
PV值分析
由於波谷震盪，有些錫膏影像很難找到參考點or參考區間
第一個波峰的高度太高，且不是關鍵資訊(Base/Pad)
Base/Pad
Solder
Whiteline
Base | 
Pad | 
Solder | 
White Line | 
Base | 
Pad | 
Solder | 
White Line | 

## Slide 42
PLR分析_手動設定

## Slide 43
PLR分析_動態設定
Piecewise端點座標：
起點: (0.5, 0)
端點1: (31.5, 55)
端點2: (63.5, 50)
端點3: (95.5, 259)
端點4: (127.5, 0)
端點5: (158.5, 37)
端點6: (190.5, 1)
端點7: (222.5, 0)
終點: (254.5, 0)

## Slide 44: 02/10 PLR分析
動態設定門檻值

## Slide 45
資訊準則(AIC/BIC)
赤池資訊準則(AIC)
貝氏資訊準則(BIC)
赤池資訊準則(AIC)
貝氏資訊準則(BIC)
一般情況
回歸分析

## Slide 46
Piecewise Linear Regression(AIC/BIC)
BIC懲罰係數太大，無法模擬錫膏量較少的影像

## Slide 47
Chart: 
Chart: 
佔整體比例5.9%

## Slide 48
Piecewise Linear Regression(AIC)
Laplacian Variance: 44.25
Laplacian Variance: 33.18

## Slide 49: 後續分析
Ground truth如何取得?
  Ground truth (正確答案)
  Baseline data (現行方法)
  Piecewise 自動分類
  Piecewise 結合四種灰階值 (優化)
Base | 
Pad | 
Solder | 
White Line | 
Base | 
Pad | 
Solder | 
White Line | 

## Slide 50: 統計誤差
絕對誤差(Absolute Error)
  資料值與平均值之間的差異
相對誤差(Relative Error)
  資料值相對於平均值的比例(%)
Z分數(Z-Score)
  資料值與平均值之間的差異標準化的結果
  68% 在 ->
  95% 在 ->
  99.7% 在 ->

## Slide 51: 現行方法
類型 | 正常 | min | max | Zmin | Zmax
RA(小) | 44-58 | 44 | 58 | -3.19 | -2.25
RT(小) | 44-54 | 44 | 54 | -3.19 | -2.52
RT(方) | 55-62 | 55 | 62 | -2.45 | -1.98
UT(圓) | 51-60 | 51 | 60 | -2.72 | -2.12
UT(長) | 58-65 | 58 | 65 | -2.25 | -1.78
類型 | 異常 | min | max | Zmin | Zmax
RA(小) | - | - | - | - | -
RT(小) | 35-37 | 35 | 37 | -3.80 | -3.66
RT(方) | - | - | - | - | -
UT(圓) | 47-52 | 47 | 52 | -2.99 | -2.65
UT(長) | 60-61 | 60 | 61 | -2.12 | -2.05

## Slide 52: Z-score Comparison
分段數 | 每段灰階 | 第四段 | Z4
14 | 18.29 | 73.14 | -1.23
15 | 17.07 | 68.27 | -1.56
16 | 16.00 | 64.00 | -1.85
類型 | 範圍 | min | max | Zmin | Zmax
RA(小) | 44-58 | 44 | 58 | -3.19 | -2.25
RT(小) | 44-54 | 44 | 54 | -3.19 | -2.52
RT(方) | 55-62 | 55 | 62 | -2.45 | -1.98
UT(圓) | 51-60 | 51 | 60 | -2.72 | -2.12
UT(長) | 58-65 | 58 | 65 | -2.25 | -1.78
不論正常或異常影像，PLR都能找出合理的灰階範圍
Z分數落在2倍標準差內 -> 減少多抓的錫膏
人工標註
PLR

## Slide 53: 現行方法(OTSU)
類型 | avg | std | max | min | Zavg | Zmax | Zmin
RA | 50.95 | 2.28 | 57 | 41 | -2.73 | -2.32 | -3.39
RT | 50.89 | 3.99 | 62 | 35 | -2.73 | -1.98 | -3.80
UT | 53.99 | 4.31 | 80 | 42 | -2.52 | -0.77 | -3.33
Chart: 

## Slide 54: 四種類別常態分佈

## Slide 55: OTSU、PLR比較
紅線(OTSU): 51-54
Pad:
Solder: 綠線(PLR): 64-73
Pad:
Solder:

## Slide 56: 小結
主程式現行方法(OTSU)錫膏門檻值介於之間，但焊盤誤判。
分段線性回歸(PLR)錫膏門檻值介於之間，焊盤誤判降低至。
減少焊盤誤判，結合高度能計算出更準確的錫膏量。